## Slide 1
실로폰 볼트, 각인 유무 검사기
INSPECTION SYSTEM
Xylophone Bolt & Engraving Visual Inspection

## Slide 2
01
개요
프로젝트 개요
🎹 검사 대상
실로폰 건반 부품
볼트 체결 상태 + 각인(Mark) 유무 자동 판정
📷 영상 취득
실시간 카메라 (WebCam / HikRobot)
가상 그랩 (폴더 이미지 시뮬레이션)
⚙️ 핵심 기술
OpenCvSharp 기반 Computer Vision
C# 멀티스레딩 / BlockingCollection 큐
💾 결과 처리
OK / NG-BOLT / NG-MARK 폴더 자동 분류
비동기 이미지 저장 (별도 전용 스레드)
Log.cvs 파일 생성
목표: 제조 라인의 건반 외관 결함을 실시간으로 자동 감지하여 품질 불량률 제로화

## Slide 3
02
목표
시스템 목표
01
완전 자동화 검사
작업자 없이 카메라 트리거 → 검사 → 결과 저장까지 무인 자동 처리
02
실시간 불량 판정
건반 1개당 볼트(상/하) 2개 + 각인 1개를 프레임 내 동시 판정
03
고속 병렬 처리
Parallel.For로 다수 건반 ROI를 동시 탐색, 검사 처리량 극대화
04
무중단 저장 안정성
BlockingCollection 큐 + 전용 스레드로 저장 지연 없이 검사 연속 진행

## Slide 4
03
아키텍처
시스템 아키텍처 블록도
Camera / ImageLoader
카메라(WebCam/HikRobot)
또는 폴더 이미지 순차 로드
InspStage
스테이지 통합 관리
버퍼 / 모델 / 시퀀스
InspWorker
검사 알고리즘 실행
RunKeyMatch / RunBoltMark
KeyMatch
건반 위치 탐색
FindActualKeyRect
픽셀 경계 분석
CheckBolt
볼트 유무 판정
CheckMark
CLAHE+Laplacian
ImageSpace (버퍼)
Gray / Color 채널 분리
UI 표시
CameraForm / ResultForm
DrawInspectInfo
실시간 박스 오버레이
SaveQueue
비동기 저장 스레드
OK / NG-BOLT / NG-MARK
폴더 자동 분류 저장
VisionSequence (PLC)
SeqCmd.InspStart → Grab
SeqCmd.InspEnd → 결과 전송

## Slide 5
04
알고리즘
핵심 알고리즘 상세
⚙ 볼트 검사 (CheckBolt)
1
ROI 설정
볼트 위치(상/하)에 따라
건반 높이 10% 영역 지정
2
Threshold
Gray 이미지 → 이진화
(Thresh_Binary_Inv)
3
Connected
Components
레이블링으로 볼트 후보
블롭(Blob) 추출
4
크기 필터링
면적 범위 검증으로
실제 볼트 여부 최종 판정
🔍 각인 검사 (CheckMark)
1
중앙 ROI
건반 중앙 30~70% 가로
50~75% 세로 영역 추출
2
CLAHE
로컬 대비 향상
(clipLimit 1.8, tile 8×8)
3
Gaussian Blur
GaussianBlur(3×3)
미세 노이즈 제거
4
Laplacian
선명도 판정
stddev > 9.0 &&
lapStd > 2.8 → Mark OK

## Slide 6
05
검사 흐름
검사 실행 흐름 (1 Cycle)
① Grab / VirtualGrab
카메라 촬영 또는 폴더 이미지 로드
② ImageSpace.Split()
Color / Gray 채널 분리 및 버퍼 적재
③ RunKeyMatch()
MatchAlgorithm → 건반 위치 탐색 → 경계 박스 보정
④ RunBoltMark()
각 건반 ROI → CheckBolt × 2 + CheckMark
⑤ RunDisplayWithOptions()
CameraForm에 결과 박스 오버레이
✅ OK → D:\Results\OK
❌ NG → NG-BOLT / NG-MARK

## Slide 7
06
기술 스택
기술 스택 & 클래스 구조
분류 | 내용
언어 / 프레임워크 | C# .NET / WinForms
영상처리 라이브러리 | OpenCvSharp 4 (OpenCV C# 바인딩)
카메라 SDK | HikRobot MV SDK / WebCam DirectShow
AI 모듈 | SaigeAI (딥러닝 결함 검출)
설정 저장 | XML 직렬화 + Windows Registry
로깅 | SLogger (커스텀 파일/콘솔 로거)
동시성 | Task.Run / Parallel.For / BlockingCollection
클래스 관계도
Global.Inst
싱글턴 접근점
InspStage
스테이지 관리
InspWorker
알고리즘 실행
InspectBoard
검사 기판
ImageSpace
버퍼 관리

## Slide 8
07
성과
핵심 성과 & 기술적 도전
3-in-1
단일 프레임에서
건반 + 볼트 + 마킹 동시 검사
0 Drop
비동기 큐로
검사 중 저장 누락 방지
N 병렬
Parallel.For로
건반 수에 비례한 선형 확장
해결한 기술적 문제들
✗ 카메라 해상도 변경 시 버퍼 불일치
✓ CheckImageBuffer()로 자동 재할당
✗ 어두운 건반의 각인 미검출
✓ CLAHE 로컬 대비 향상으로 해결
✗ 저장 스레드 지연으로 검사 병목
✓ BlockingCollection 큐 + 전용 스레드 분리
✗ 경계 건반 ROI 이탈 오탐
✓ 이미지 경계 클리핑 감지 후 높이 기준 완화

## Slide 9
08
타임라인
개발 타임라인 (실제 커밋 기반)
3/4(수)
볼트 ROI &
각인 기초
InspWorker
초기 구조
3/5(목)
BoltROI 속성창
UI 리팩
xylophoneProp
Blob 제거
3/6(금)
MaterialSkin
테마 적용
MainForm
코드 정리
3/8(일)
매칭 스코어
배경 개선
임계값 조정
배경색 변경
3/9(월)
검사 루프 &
ROI 체크박스
이미지 카운터
재검사 팝업
3/10(화)
트렌드 차트 &
각인 튜닝
TrendChartForm
CLAHE 최종 튜닝
3/11(수)
Tact Time
CSV 저장
UPH 통계
비동기 분리
총 커밋 34+
개발 기간 8일 (3/4 ~ 3/11)
기반 구축 → 검사 안정화 → UI 완성 → 통계 자동화 순 진행

## Slide 10
09
개발 단계
개발 단계별 주요 성과 (Git 기반)
SPRINT 1
3/4 ~ 3/6
기반 구축
볼트 ROI / 누락 / 각인 검사 기초 추가
BlobDetect → ConnectedComponents 전환
xylophoneProp 속성창 도입
MaterialSkin 다크 테마 적용
코드 그룹 · 주석 체계 정리
SPRINT 2
3/8 ~ 3/9
검사 로직 안정화
매칭 스코어 임계값 튜닝
ROI 체크박스 연동 (Keyboard/Bolt/Mark)
이미지 순서 표시 (n/N 카운터)
재검사 확인 팝업 구현
검사 결과 이미지 자동 저장
SPRINT 3
3/10 ~ 3/11
UI 완성 & 통계 자동화
TrendChartForm 불량률 차트 통합
CLAHE + Laplacian 각인 최종 튜닝
Segoe UI 폰트 통일 & 라벨 조정
Tact Time 측정 / UPH 자동 계산
CSV 저장 + 비동기 저장 스레드 분리
Sprint 1: ~12 commits · Sprint 2: ~10 commits · Sprint 3: ~12 commits = 총 34+ commits / 8일

## Slide 11
01
UI 개요
시스템 UI 전체 화면 구성

## Slide 12
02
검사 실행
우측 Inspect 탭 > 검사 버튼 클릭 시 검사 가능

## Slide 13
03
검사 실행
RunForm 시작 버튼 클릭 시 검사 1회 시작

## Slide 14
04
검사 실행
Cycle Mode 설정 후 시작 버튼 클릭 시 1 cycle 검사 시작

## Slide 15
05
ROI 필터
InspROI 창의 Check Box로 특정 ROI만 선택 표시 가능

## Slide 16
06
결과 확인
ResultForm 트렌드 탭에서 Trend Graph 확인 가능

## Slide 17
07
저장된 TrendChart
결과 저장
ResultForm에서 Trend Graph PNG 파일로 저장 가능

## Slide 18
08
결과 저장
검사 결과 판정에 따라 폴더 구분 자동 저장

## Slide 19
09
결과 저장
검사 결과 Logs 폴더에 자동 저장

## Slide 20
프로젝트 GitHub 저장소
아래 두 저장소에서 Xylophone 검사 시스템의 전체 소스코드, 작동 영상, 해당 ppt, Sample Image File을 확인할 수 있습니다.
① 독립 저장소
Xylophone 프로젝트 전용 저장소 (메인 브랜치)
URL
https://github.com/kimamugessi/Xylophone
② 통합 저장소 (브랜치)
JYVIsion 통합 저장소 내 Xylophone Inspection 전용 브랜치
Branch : XylophoneInspection
URL
https://github.com/kimamugessi/JYVIsion → XylophoneInspection Branch
11
기타
소스 코드 및 저장소

## Slide 21
감사합니다
Xylophone Bolt & Engraving Inspection System